前    言

本标准第3章为强制性条款。

本标准由浙江省经济贸易委员会提出。

本标准由浙江省能源标准化技术委员会归口。

本标准起草单位：浙江省节能协会、杭州市能源学会。

本标准主要起草人：胡亚才、吴明森、张夏博、韩荣、沈锦林、田国栋。

啤酒单位综合能耗限额及计算方法

  - 范围

本标准规定啤酒生产过程中，啤酒单位综合能耗限额及计算方法。

本标准规定新建啤酒企业生产规模和产品单位综合能耗准入值。

本标准适用于啤酒生产企业生产用能系统能源消耗量的计算与评价。

术语和定义

本标准采用下列术语和定义。

2.1

单位综合能耗

企业在计划统计期内，按照规定的计算方法，将所消耗的各类能源，折算成综合能耗量。将生产过程中合格品啤酒产量，计算成啤酒单位综合能耗。

限额指标

  - 产品单位综合能耗限额

产品单位综合能耗限额见表1。

啤酒单位综合能耗限额

| 类 别 | 产品单位综合能耗限额 千克标煤/千升 |
| --- | --- |
| 啤酒 | ≤80.00 |

    - 新建啤酒企业生产规模和啤酒单位综合能耗准入值

新建啤酒企业的生产规模和产品单位综合能耗应符合表2中企业规模和单位综合能耗限额准入值的规定。

新建啤酒企业生产规模和产品单位综合能耗准入值

| 类 别 | 企业规模 | 产品单位综合能耗限额 千克标煤/千升 |
| --- | --- | --- |
| 啤酒 | ≥10万吨 | ≤65.00 |

综合能耗的计算范围

    - 企业综合能耗是统计对象在计划统计期内，对实际消耗的一次能源（如煤炭、石油、天然气等）和二次能源（如石油制品、蒸汽、电力、煤气等）以及耗能工质（如水等）所消耗的能源，固体燃料发热量按GB/T213的规定测定，液体燃料发热量按GB/T384的规定测定。能源的低位热值应以实测为准，若无条件实测，可采用本标准附录A1、附录A2，通过热值折算为标准煤，进行综合计算所得的能源消耗量。

    - 企业实际消耗的各类能源，系指用于生产活动中的各类能源，它包括基本生产用能和辅助生产用能，不包括生活和其他作业用能。

各类常用能源折标煤系数见附录A.1和A.2。

综合能耗的分类与计算

    - 分类

综合能耗分为二类：企业综合能耗、产品单位综合能耗。

企业综合能耗的计算

企业综合能耗等于企业在计划统计期内生产活动中实际消耗的各类能源实物量与该类能源折算标煤系数的乘积之和。

…………………………………………（1）

式中：

——企业综合能耗，kg标准煤；

——生产活动中消耗的第类能源实物量；

——第类能源折算标煤系数。

啤酒单位综合能耗的计算

产品单位综合能耗等于计划统计期内的企业综合能耗除以同期产出的合格品总产量。

……………………………………………（2）

式中：

——产品单位综合能耗，kg标煤/千升；

——企业综合能耗，kg标准煤；

——合格品总产量，千升。

合格品总产量的计算

合格品总产量等于各品种合格品产量之和。

……………………………………………（3）

式中：

——合格品总产量，千升；

——第种产品合格品产量，千升；

（资料性附录）

参考系数

常用能源折标煤参考系数见表A.1。

表A.1 常用能源折标煤参考系数

| 能源名称 | 系数单位 | 折标煤系数 |
| --- | --- | --- |
| 原煤 | kgce/kg | 0.7143 |
| 洗精煤 | kgce/kg | 0.9000 |
| 油田天然气 | kgce/Nm3 | 1.3300 |
| 气田天然气 | kgce/Nm3 | 1.2143 |
| 焦炉煤气 | kgce/Nm3 | 0.6143 |
| 发生炉煤气 | kgce/Nm3 | 0.1786 |
| 重油催化裂解煤气 | kgce/Nm3 | 0.6571 |
| 重油热裂解煤气 | kgce/Nm3 | 1.2143 |
| 炼厂干气 | kgce/kg | 1.5714 |
| 液化石油气 | kgce/kg | 1.7143 |
| 焦碳（含石油焦） | kgce/kg | 0.9714 |
| 汽油 | kgce/kg | 1.4714 |
| 柴油 | kgce/kg | 1.4571 |
| 煤油 | kgce/kg | 1.4714 |
| 原油 | kgce/kg | 1.4286 |
| 燃料油 | kgce/kg | 1.4286 |
| 渣油 | kgce/kg | 1.2860 |
| 煤焦油 | kgce/kg | 1.1429 |
| 电力 | kgce/kWh | 0.1229（当量） |
| 热力 | kgce/MJ | 0.03412（当量） |

常用耗能工质折标煤参考系数见表A.2。

表A.2 常用耗能工质折标煤参考系数

| 耗能工质名称 | 系数单位 | 折标煤系数 |
| --- | --- | --- |
| 自来水 | kgce/t | 0.2571 |
| 软化水 | kgce/t | 0.4857 |
| 除氧水 | kgce/t | 0.9714 |
| 压缩空气 | kgce/Nm3 | 0.0400 |
| 鼓风 | kgce/Nm3 | 0.0300 |
| 二氧化碳气 | kgce/Nm3 | 0.2143 |
| 氧气 | kgce/Nm3 | 0.4000 |
| 氮气 | kgce/Nm3 | 0.6714 |
| 蒸汽（低压） | kgce/t | 128.60 |

# Text boxes

ICS27.010

F10

浙江省地方标准

DB33

DB33/ 667—2007

啤酒单位综合能耗限额及计算方法

The quota & calculation method of comprehensive energy consumption for beer

2007-10-23发布

2008-01-01实施

浙江省质量技术监督局 发布